Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей.

- Общие сведения

  - Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), Поликлиники метрополитена.

  - Цель: техническое обслуживание огнетушителей.

  - Основание: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», Приказ «О мерах по повышению пожарной безопасности метрополитена в 2015 г.»  № 1733 от 31.12.2014 г.

  - Источник финансирования: собственные средства метрополитена.

  - Услуги оказываются по адресу:

г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.22, кор.2

  - Сроки оказания услуг: начало оказания услуг –20.06.2019г.; окончание оказания услуг - 31.12.2019 г.

- Требования к оказанию услуг.

  - Организация, выполняющая услугу, должна иметь действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения.

  - Услуги на объектах метрополитена могут оказываться в период рабочего времени с 8-30 до 16-00 по рабочим дням (с 8-30 до 15-30 по пятницам) с соблюдением техники безопасности и противопожарных мероприятий и в строгом соответствии с инструкцией «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

  - Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей должны выполняться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», Приказ «О мерах по повышению пожарной безопасности метрополитена в 2015 г.» № 1733 от 31.12.2014. Вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться после обучения, сдачи зачетов и прохождения инструктажей по специальным пропускам.

  - Исполнитель должен гарантировать высокое качество выполнения работ по техническому обслуживанию огнетушителей.

  - Гарантийный срок на оказанные услуг должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта об оказанных услугах.

  - Работы по перезарядке выполняются на территории Исполнителя. Огнетушители доставляются от Заказчика транспортом Исполнителя. Сбор, возврат огнетушителей из помещений осуществляется силами Исполнителя.

  - Работы должны осуществляться в соответствии с Графиком оказываемых услуг, составленным Заказчиком и согласованным со всеми заинтересованными службами (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Состав и содержание услуг.

  - Техническое	обслуживание огнетушителя - комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление работоспособного состояния огнетушителя. Техническое обслуживание включает в себя:

    - Ежеквартальную проверку (в соответствии с п.4.3.6. СП 9.13130.2009);

    - Ежегодную проверку (в соответствии с п.4.3.7. СП 9.13130.2009), а также:            
          – проверку параметров ОТВ;
          – перезарядку порошковых (ориентировочно 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) и углекислотных (ориентировочно 1% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) огнетушителей;

– взвешивание углекислотных огнетушителей.

  - Перезарядка	огнетушителя - полная замена ОТВ после срабатывания огнетушителя.

Перезарядка огнетушителей включает в себя (в соответствии с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»):

– полная замена ОТВ;

– замена ГГУ для порошковых огнетушителей;

– покраска корпусов огнетушителей (ориентировочно 10%);

– ремонт огнетушителей данного типа (ориентировочно 5 %).

  - Утилизация	огнетушителя - в случае несоответствия огнетушащего вещества требованиям соответствующих нормативных технических документов.

  - Ведомость объемов услуг.

Таблица 1

Ежеквартальное техническое обслуживание

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порошковые огнетушители | 1 раз в квартал | 4 |
| 2. | Углекислотные огнетушители | 1 раз в квартал | 59 |
| 3. | Водо-эмульсионных огнетушители | 1 раз в квартал | 1 |

Таблица 2

Ежегодное техническое обслуживание

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг | Объем, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Порошковые огнетушители | 1 раз в год | 4 |
| 2. | Углекислотные огнетушители | 1 раз в год | 59 |
| 3. | Водо-эмульсионных огнетушители | 1 раз в год | 1 |

Примечания:

      - Указанные объемы услуг могут корректироваться как в меньшую, так и в большую сторону (с учетом выбраковки или приобретения).

- В стоимость перезарядки должны быть включены транспортные расходы (сбор, возврат огнетушителей из помещений  до станции перезарядки и обратно).

  - Порядок контроля и приемки оказания услуг

    - Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон на объекте Заказчика, с подписанием Акта об оказанных услугах.

    - Исполнитель по окончании оказания услуг в течение 5 дней предоставляет Заказчику акты об оказанных услугах в 2-х экземплярах, а также счет и счет-фактура.

    - В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектом и сроков их устранения.

    - Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

    - Заказчик в течение 10 календарных дней со дня получения акта об оказанных услугах обязан подписать акт и один экземпляр возвратить Исполнителю или направить мотивированный отказ от приемки.

  - Состав документации.

    - После окончания оказания услуг Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:

      - Счет

      - Счёт-фактура.

      - Акт об оказанных услугах;

      - Акт выбраковки огнетушителей (по необходимости);

      - Журнал учета ТО огнетушителей;

      - Паспорта огнетушителей;

      - Карточки учета;

      - Товарно-транспортные накладные;

- Порядок оплаты.

Оплата фактически оказанных услуг производится Заказчиком на основании акта приемки оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в течение 20-ти дней с даты подписания акта, при условии предоставления счета и счета-фактуры.

.

Приложение № 1

к Техническому заданию

График оказания услуг

по техническому обслуживанию огнетушителей на год

      - Техническое обслуживание

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг | Объем штук в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ежеквартальное ТО порошковых огнетушителей | 2й квартал (с апреля по июнь) | 3й квартал (с июля по сентябрь) | 8 |
| 2. | Ежеквартальное ТО углекислотных огнетушителей | 2й квартал (с апреля по июнь) | 3й квартал (с июля по сентябрь) | 118 |
| 3. | Ежеквартальное ТО водо-эмульсионных огнетушителей | 2й квартал (с апреля по июнь) | 3й квартал (с июля по сентябрь) | 2 |
| 4. | Ежегодное ТО порошковых огнетушителей | 4й квартал (с октября по декабрь) | 4 |
| 5. | Ежегодное ТО углекислотных огнетушителей | 4й квартал (с октября по декабрь) | 59 |
| 6. | Ежегодное ТО водо-эмульсионных огнетушителей | 4й квартал (с октября по декабрь) | 1 |

      - Перезарядка

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг | Объем штук в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перезарядка и гидравлическое испытание порошковых огнетушителей | По выявлению после ТО | 4 |
| 2. | Перезарядка и гидравлическое испытание углекислотных огнетушителей | По выявлению после ТО | 59 |
| 3. | Перезарядка и гидравлическое испытание водо-эмульсионных огнетушителей | По выявлению после ТО | 1 |