Согласовано                                                                                                    Утвержаю                                          профком________О.И.Ловчикова                            Директор БОУ « Егорьевская ООШ»                  ___________________                                                                 ________О.В.Коробкова

04.08.2017

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности в газовой котельной. (в новой редакции)

1.Для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования необходимо строго выполнять требования правил пожарной безопасности.

2.Территория газовой котельной должна содержаться в чистоте, своевременно очищаться от горючих отходов, мусора и т. п. На территории и в помещениях газовой котельной не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

3 . Дорога, подъезд и проходы к газовой котельной должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. К зданию котельной должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

4. Территория, прилегающая к газовой котельной, должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарного водоисточника, входов в здание котельной.

5. Для всех помещений газовой котельной должны быть определены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.

6.Около котлов следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

7. Противопожарные системы здания котельной должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

8. В здании котельной не разрешается размещать бытовые и служебные помещения, которые не предназначены для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта котельного оборудования.

9. Выходная дверь из котельного помещения должна открываться наружу.

Руководитель обязан предотвращать проникновение посторонних лиц в помещения, где размещены котлы.

В котельную не должны допускаться лица, не имеющие отношение к эксплуатации котлов и оборудования котельной. В необходимых случаях посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения руководителя и в сопровождении его представителя.

12. Перед началом отопительного сезона котельная должна быть проверена и отремонтирована. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

13. При ремонтных работах в загазованной среде должны применяться инструменты из цветного металла, исключающие возможность искрообразования. Рабочая часть инструментов из черного металла должна быть обильно смазана солидолом или другой смазкой. Применение в загазованной среде электрических инструментов, дающих искрение,запрещается.

13. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны и др.) в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и содержаться в исправном состоянии.

14. В случае воспламенения газа при утечке из газопровода низкого давления тушение пламени в зависимости от характера очага должно производиться одним из следующих способов:

замазывание места выхода газа глиной;

набрасывание на пламя мокрых брезентов ;

сбивание пламени струей воды, воздуха или инертного газа (азота, углекислого газа).

15. При обнаружении утечки газа должны быть немедленно приняты меры по предупреждению проникновения газа внутрь помещений. Одновременно должны быть приняты меры к ликвидации утечки газа.

16. При эксплуатации котельной установки не разрешается:

-	допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

-	хранить жидкое  топливо в помещении котельной;

-	применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), которые не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

эксплуатировать теплопроизводящие установки при утечке газа из систем топливоподачи;

-	подавать топливо при потухших газовых горелках;

-	разжигать установки без предварительной их продувки;

-	работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;

-	сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

17.Основные причины пожаров в котельных установках:

взрыв газа в топках и дымоходах;

неосторожное обращение с огнём;

неисправности электрооборудования, электропроводов и нарушение правил их эксплуатации;

18. Причины взрывов газа следующие:

- растопка котла без предварительного вентилирования дымоходов;

- утечка газа при неисправности счётчиков;

- не герметичность газопроводов, задвижек арматуры газового оборудования;

- выход из строя приводов автоматики;

19.  При обслуживании котельной во избежание взрыва необходимо:

- перед растопкой котла тщательно вентилировать все газоходы в течение 15 мин;

- регулярно следить за плотностью газопроводов их арматуры;

- не оставлять открытым кран манометра;

- систематически проводить анализ воздуха в помещении;

- обнаружить места утечки газа;

- не допускать образование взрывчатых смесей в топке котла от не плотности                      запорной арматуры перед газовой горелкой или не своевременного открытия крана на щиту (при неработающем котле, а также во время отрыва пламени от работающей горелки;

- систематически проверять на плотность зажигающий и регулировочный краны у газовой горелки;

- если газопровод был отключён на несколько дней только задвижкой, то перед пуском необходимо его продуть так, как при неисправности задвижки (пропуск газа ) в газопроводе может образоваться взрывчатая смесь;

- своевременно убрать материалы, способствующие самовоспламенению;

- заземлить предметы,  на которых может возникать статическое электричество.

-Не допускать соударений твёрдых предметов, работать с медным инструментом или смазанным тавотом.

-При сильной вспышке газа, пожаре или аварии газового или другого оборудования немедленно закрыть кран или задвижку у аварийного котла, включить запорный предохранительный клапан, все газовые задвижки по ходу газа и открыть все краны на продувочных газопроводах.

-Для быстрого прекращения подачи газа к горелкам во избежание повторного взрыва в топках и газопроходах других котлов немедленно закрыть запорный предохранительный клапан и затем задвижки на газовом вводе.

-Не входить в загазованное помещение в обуви на стальных гвоздях.

-Во избежание пожара не курить, не носить с собой зажигательные приборы, спички.

20. При обнаружении пожара необходимо:

незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

сообщить о возникновении пожара руководству и дежурным службам;

принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Если пожар угрожает непосредственно помещению котельной, необходимо остановить котлы в аварийном порядке и принять меры к тушению пожара.

Для ликвидации пожара в момент его возникновения котельная должна  быть обеспечена простейшим или первичным средствами тушения пожара. К таковым средствам относятся ручные огнетушители, вода, песок, багры,  пожарные вёдра, лопаты, топоры, ломы.